GABONA-LABOR Kft.		Kalibráló Laboratóriuma

Iktatási szám: 50/2006.

Kalibrálás sorszáma: 10/2006.									Dátum: 2006  május 29

A NAT által 2-0197/2003-as számon akkreditált kalibráló laboratórium.

# BIZONYÍTVÁNY BÚZA REFERENCIA MINTÁRÓL

l. A minta megnevezése: 		BÚZA referencia minta sorozat

2. A minta rendeltetése: 		A beltartalmi jellemzőire minősített búza referencia minta 			nyers fehérje-, nedvessikér-, hamutartalom, szedimentációs index, esésszám mérések 
		ellenőrzésére, mérőeszköz kalibrálására, mérési módszer minősítésére alkalmas.

3. A minősítés módja: 			A beltartalmi jellemzők minősített értékeit, a 
			Minőségirányítási Kézikönyv 6/2 Melléklet-e szerint, az ISO GIUDE 35: 1989 
			előírásainak megfelelően állapítottuk meg.

4. Minősített értékek és mérési bizonytalanságuk:

| Minősített |  | B Ú Z A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| értékek | 1. minta | 2. minta | 3. minta |
| Nyers fehérjetartalom % (m/m) (Nx5,7) szárazanyagra vonatkoztatva | 13,24 0,10 | 13,26 0,10 | 12,23 0,10 |
| Nedvessikér-tartalom % (m/m) | 29,1 0,3 | 28,1 0,3 | 25,4 0,3 |
| Nedvessikér terülés mm/óra | 3,1 0,3 | 2,1 0,3 | 2,1 0,3 |
| Szedimentációs index (Zeleny) cm3 | 69,0 2,0 | 67,9 1,7 | 67,7 1,5 |
| Esésszám (őrelmény) s | 280 7 | 231 5 | 207 6 |
| Esésszám (búza-liszt) s | 315 7 | 260 5 | 236 5 |
| Vízfelvevő képesség %(m/m) | 59,3 0,5 | 57,1 0,6 | 57,9 0,6 |
| Minőségi értékszám | 60,9 1,3 | 48,1 1,5 | 39,2 1,6 |
| Hamutartalom % (m/m) szárazanyagra vonatkoztatva | 1,70 0,01 | 1,77 0,01 | 1,71 0,02 |

2/2 oldal

4. A beltartalmi érték meghatározásához őrlendő legkisebb mennyiség: 100 g.

5.  Információs adatok:

a./ Nedvességtartalom

| A lezárt minták nedvességtartalma % (m/m) | 1. minta | 2. minta | 3. minta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11,05 0,1 | 11,76 0,1 | 11,84 0,2 |

A referencia minta értékeinek bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k=2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén közelítőleg 
95 %-os fedési valószínűségnek felel meg.

A standard bizonytalanság meghatározása az EAL-R2 kiadványnak megfelelően történt.

Mérési eredmények visszavezethetőek az országos etalonra.

6.  A minősített értékek meghatározásának módszerei:

- nedvességtartalom meghatározása:		MSZ 6367-3:1983,

- nyers fehérjetartalom meghatározása:		MSZ 6367-11:1984,

- nedvessikér tart. -terülés meghatározása:		MSZ 6367-12:1987,

- hamutartalom meghatározása:			MSZ 6367-15:1984,

- szedimentációs index meghatározása:		MSZ ISO 5529:1993,

- Hagberg féle esésszám meghatározása: 		MSZ ISO 3093:1995 szerint.

7.  A minősített jellemzők érvénye: 			2006 december 31-ig.

8.  Csomagolás: 			párazáró fólia, felbontás után levegőtől elzárva tartandó.

9.  Tárolási hőmérséklet: 				15 ( 30 oC.

10. A minta mennyisége:				3 x 700 g.

11. A minősítés időpontja: 				2006 május 30.

12. Bélyegzés:						Kalibrálási bélyeg száma: 50/10/2006.

A bizonyítványt ellenőrizte és kiadását engedélyezte:

dr. Budai Judit

## laboratóriumvezető

mérésügyi főtanácsos

Jelen bizonyítvány csak teljes formájában és terjedelmében másolható.

Kalibráló Laboratórium						( / fax:	/1/2200-359

( 1144 Budapest,								( / fax:	/1/2233 384

Vezér u. 59/d.  fsz.1.		e-mail: gabonalabor@chello.hu		(:	       06-20 324-9221

Székhely: 			(  1141  Budapest,  Tihany tér 7.		( / fax:       /1/ 2200-359