GABONA-LABOR Kft.		Kalibráló Laboratóriuma

Iktatási szám: 35/2006.

Kalibrálás sorszáma: 11/2006. 									Dátum: 2006 április 27.

A NAT által 2-0197:2003-as számon akkreditált kalibráló laboratórium.

# BIZONYÍTVÁNY BÚZALISZT REFERENCIA MINTÁRÓL

l. A minta megnevezése: 		BÚZALISZT referencia minta sorozat

2. A minta rendeltetése: 		A beltartalmi jellemzőire minősített búzaliszt referencia minta mérések ellenőrzésére, mérőeszközök kalibrálására, a mérési módszerek minősítésére alkalmas.

3. A minősítés módja:		A beltartalmi jellemzők minősített értékeit a 
	Minőségirányítási Kézikönyv 6/2 Melléklet-e szerint, az ISO GUIDE 35:1989 
	előírásainak megfelelően állapítottuk meg.

4.  Minősített értékek és mérési bizonytalanságuk:

| Minősített |  | BÚZALISZT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| értékek | 1. minta | 2. minta | 3. minta |
| Nyers fehérjetartalom % (m/m) (Nx5,7) sza-ra. | 12,82 0,10 | 13,76 0,10 | 11,68 0,10 |
| Nedvessikér-tartalom % (m/m) | 30,4 0,4 | 29,7 0,3 | 27,7 0,2 |
| Nedvessikér terülés mm/óra | 2,7 0,4 | 2,3 0,3 | 2,9 0,4 |
| Vízfelvevő képesség (Valorigráf) % (m/m) | 61,8 0,5 | 65,7 0,4 | 62,1 0,4 |
| Tésztaképződés időtartama perc | 2,2 0,2 | 2,6 0,4 | 1,6 0,2 |
| Stabilitás időtartama perc | 1,2 0,3 | 2,1 0,5 | 0,6 0,1 |
| Ellágyulás mértéke VE | 77,3 7,3 | 87,2 10,5 | 107,6 6,8 |
| Minőségi értékszám | 62,8 1,4 | 66,0 1,8 | 53,3 1,8 |
| Esésszám s | 352 9 | 335 5 | 328 8 |
| Rheológiai értéke: W p G | 231,9 20,8 89,3 8,5 20,4 1,1 | 251,6 30,4 114,6 11,2 17,9 1,4 | 210,1 32,9 96,5 7,2 18,5 2,3 |
|  |  |  | 2/2 oldal |
| Hamutartalom % (m/m) sza-ra | 0,49 0,01 | 0,87 0,01 | 0,50 0,01 |

5.  Információs adatok:		a./ Nedvességtartalom

| A lezárt minták nedvességtartalma % (m/m) | 1. minta | 2. minta | 3. minta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14,06 0,1 | 13,47 0,1 | 13,81 0,1 |

A referencia minta értékeinek bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k=2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén közelítőleg 
95 %-os fedési valószínűségnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EAL-R2 kiadványnak megfelelően történt.

Mérési eredmények visszavezethetőek az országos etalonra.

6.  A minősített értékek meghatározásának módszerei:

-	nedvességtartalom meghatározása:			MSZ 6369-4:1987,

-	nyers fehérjetartalom meghatározása:		MSZ 6369-13:1979 (N=5,7),

-	nedvessikér tart. és sikérter. meghat:		MSZ 6369-5:1987,

- vízfelvevő kép. és minőségi értéksz. meghat:	MSZ 6369-6:1988,

- esésszám meghatározása:				MSZ 6369-9:1977 1,

- hamu tartalom meghatározása:			MSZ 6369-3:1987 szerint.

7.  A minősített jellemzők érvénye: 			2006  június 30-ig.

8.  Csomagolás: 				párazáró fólia, felbontás után levegőtől elzárva tartandó.

9.  Tárolási hőmérséklet: 				15 ( 30 oC.

10. A minta mennyisége: 				3 x 500 g.

11. A minősítés időpontja: 				2005  december 2.

12. Bélyegzés:						Kalibrálási bélyeg száma: 35/11/2006.

A bizonyítványt ellenőrizte és kiadását engedélyezte:

dr. Budai Judit

## laboratóriumvezető

mérésügyi főtanácsos

Jelen bizonyítvány csak teljes formájában és terjedelmében másolható.

Kalibráló Laboratórium						( / fax:	 /1/2200-359

( 1144 Budapest,		e-mail: gabonalabor@chello.hu		( / fax	/1/223-3384

Vezér u. 59/d. fsz. 1.								(:	       06-20 324-9221

Székhely: 			(  1141  Budapest, Tihany tér 7.		( / fax: 	/1/ 2200-359